“Disclaimer”:

Las instrucciones de esta guía son claras y simples, aunque mínimos conocimientos de computación, armado de PC’s (configuración del hard y soft) y electrónica son necesarios.

Todo el soft utilizado para la creación de nuestro reproductor debe ser original y registrado correctamente. La distribución de archivos MP3 es ilegal, como así también el download de archivos MP3 de internet.

Reservados todos los derechos. Prohibida su reproducción parcial o total sin previa autorización escrita. Prohibida su modificación y/o distribución por cualquier medio. Prohibida su venta o publicación en Internet.

Los Autores no se hacen responsables por los daños que el mal uso de esta guía pueda causar a cualquier equipo o persona.

Introducción:

El formato MP3 es un formato de música digital comprimida con calidad similar a la de un cd. El propósito de esta guía es la explicación paso a paso para la realización de un reproductor de MP3 para vehículos u hogares. El sistema operativo que vamos a utilizar es Windows 98, debido a que es el más simple y la mayoría de la gente lo sabe manejar mucho mejor que Linux. Recomendamos terminar de leer esta guía antes de empezar a trabajar en el proyecto. Esta guía se completa con unos archivos que están anexos en archivos comprimidos. Estos archivos incluyen fotos, plugins y programas necesarios para el funcionamiento del reproductor.

Esperamos que disfruten realizando este espectacular reproductor...

Piezas utilizadas:

- Motherboard Soho (no es recomendable utilizar un motherboard con tarjeta de sonido, video, módem, etc... incorporadas).

- Pentium 166 c/16mb. memoria. (cualquier Pentium 75 o superior debería funcionar sin problemas)

- Disco Rígido (el tamaño del disco a usar depende de la cantidad de MP3 que deseemos almacenar)

- Tarjeta de sonido: Sound Blaster 256 Live (comprar una de buena calidad) y que tenga salida de audio “Line Out” y no solo de parlante “Speaker Out”, debido a que este tipo de salida conectada a un amplificador, además de ser distorsionada, puede arruinar ciertos parlantes.

- Tarjeta de video (cualquiera funciona).

- Mouse, monitor, teclado, disquetera de 3 ½ y lector de cd. (necesarios solamente durante la configuración e instalación).

- Inversor Tripplite PV300 de 110v.

- Cable paralelo largo para el LCD.

- 1 Ficha Paralela macho (25 pines).

- LCD 20x4 c/backlight, compatible con el controlador HD44780.

- Cable serie largo para el Receptor Control Remoto.

- 1 Ficha Serie hembra “D9”.

- 1 Ficha Seria macho “D9”.

- Receptor control remoto.

- Control Remoto tamaño tarjeta.

- Cable IDE largo (aprox. 80 cm).

- Cables de alimentación y de sonido según el largo necesario.

- Cables y fichas varias.

- Plancha de goma espuma 4cm de alto.

- 3 ventiladores de 12v. (opcionales, pero muy recomendables).

- Caja para colocar el disco rígido.

- 1 fusible de 20a.

- 1 LED (opcional).

- 1 Interruptor (de aprox. 5a) para el corte de corriente al Inversor.

- 1 Interruptor (común) para el corte del backlight.

- 1 Potenciómetro de 10k para regular el contraste del LCD.

- 1 Potenciómetro de 100( para regular la intensidad del backlight.

Software utilizado:

- Windows 98.

- Winamp (por favor regístrelo, soportemos entre todos el buen soft!)

- Tweakui.

- Infrared Remote Control Plugin o Keypad Plugin, LCD Displayer Plugin.

- WinZip.

- Acrobat Reader.

Partes principales del reproductor

Primeros Pasos:

Lo primero es conseguir o comprar la computadora o las partes necesarias con las cuales vamos a trabajar. Luego sigue la construcción de la caja, o la modificación de ser necesario del gabinete original. Esto varia según donde se instalará el reproductor y según los gustos personales; por lo que en este aspecto esta guía no puede ser útil debido a la gran variedad de posibilidades. La mayoría de nuestros clientes instala los reproductores en el baúl como se puede observar en la sección fotos, aunque ciertos clientes prefieren instalarlo debajo de los asientos delanteros.

Si nuestro reproductor es para uso hogareño, no hace falta ningún tipo de modificación al gabinete de la PC; en cambio, si nuestro reproductor es para usar en nuestro vehículo, hacen falta ciertas modificaciones:

- Lo ideal es que el gabinete a utilizar provea suficiente ventilación y que soporte las vibraciones típicas del movimiento de un vehículo. Puede ser un gabinete original, pero tengamos en cuenta que el disco rígido va a estar ubicado en el exterior del mismo, en una caja realizada especialmente para ello y que el cable de la fuente se conecta a un inversor que luego es conectado a los 12v de la batería. Si usamos un gabinete de PC, recomendamos cubrir el interior del mismo con goma espuma de aprox. 1 cm de espesor, como se observa en la sección fotos. De esta manera se evita que por el movimiento del vehículo, el motherboard o bien alguna placa pueda tocar el gabinete, lo que produciría un corto.

- Es conveniente instalar ventiladores adicionales dentro de nuestro reproductor, los mismos deberán ser de 12v. y se pueden conectar junto con el ventilador del micro. Por supuesto teniendo mucho cuidado en que no toquen ningún cable, ya que con el movimiento del vehículo, es muy factible que se puedan rozar.

Disco Rígido:

La ubicación del disco rígido varia según el tipo de reproductor que estemos haciendo, es decir, para vehículos o para hogares. En los reproductores para hogares, el disco se instala como en cualquier PC y no hace falta tener ningún cuidado extra. En el caso de los reproductores para vehículos, debido al movimiento al que están expuestas las piezas tanto del disco como de la PC, hace falta hacer modificaciones para evitar que estos componentes se dañen. Como el disco se instala en el exterior del gabinete, es necesario usar un cable IDE más largo que se puede adquirir en cualquier comercio de computación. Por supuesto, el cable de alimentación también debe ser prolongado.

Conexiones de un disco rígido

Movimiento del cabezal de un disco rígido al ser sometido a vibraciones

El sistema de protección que utilizamos es muy efectivo, pero también muy fácil de construir. Utilizamos una caja de material plástico únicamente. Todas las medidas de la caja y el sistema de protección que detallaremos a continuación están basadas en un disco de 3½. La caja tiene 18 cm de largo, por 15 cm de ancho por 8 cm de alto. Los dibujos a continuación explican este sistema y como están realizados en tamaño real, pueden ser usados como molde para cortar las placas de goma espuma. La idea es cortar dos placas de goma espuma del mismo tamaño, pero con alturas diferentes. A la placa más alta le haremos una perforación para poder insertar el disco entre ambas placas.

Armado del sistema de suspensión:

- Cortar como se observa en el siguiente gráfico una placa de goma espuma de 17.5 cm de largo por 14 cm de ancho por 4 cm de altura. Esta placa será la base de nuestra caja y deberá ser modificada como se detalla en el punto número 3.

- Cortar otra placa de goma espuma de 17.5 cm de largo por 14 cm de ancho, pero que tenga 2 cm de altura. Esta placa será la tapa de nuestra caja y no requiere ninguna modificación. Nuevamente, se puede usar el siguiente gráfico como molde.

- La placa que utilizaremos como base (la de 4 cm de altura) debe ser modificada para ubicar el disco en su interior. Es necesario hacer una perforación del tamaño del disco a utilizar (14 cm largo por 10 cm de ancho por 2.5 cm de altura), esta perforación tiene que tener una profundidad de 1 cm menor a la altura del disco rígido, es decir, 1.5 cm de profundidad como se observa en el siguiente gráfico.

- Como la base de nuestra caja tiene 1 cm menos de profundidad que el disco a utilizar, tenemos suficiente espacio para que pasen los cables de alimentación y el cable IDE sin ningún tipo de problema. El disco protegido por las dos placas debería verse parecido al siguiente gráfico.

En la sección fotos encontrará algunas imágenes de cómo quedan las placas de goma espuma cortadas, como así también un ejemplo terminado e instalado en un vehículo.

Los siguientes gráficos representan la diferente ubicación del disco rígido en un equipo para vehículos, u hogares.

Comunicación entre el disco y el motherboard

(reproductores para vehículos)

Comunicación entre el disco y el motherboard

(reproductores para hogares)

Inversor (solo reproductores para vehículos):

La manera más sencilla de alimentar nuestro reproductor es utilizando un aparato llamado inversor. Este se encarga de convertir los 12v de la bateria (corriente continua) a 110 o 220v (corriente alterna). Existe también la posibilidad de utilizar una fuente que se encargue de convertir los 12v de la bateria a corriente alterna y que además genere los diferentes voltajes necesarios para la PC, pero para armar ésta fuente se necesita mayores conocimientos de electrónica y realmente sería complicar el armado del reproductor. Creemos que para la mayoría de nuestros clientes la mejor opción es el uso del inversor, no solo por su practicidad, si no que además si adquirimos un buen inversor, nos aseguramos de no tener ningún tipo de problemas o riesgos en la alimentación de nuestro reproductor.

Al final de nuestra guía en la sección “negocios utilizados” puede encontrar direcciones donde comprar el inversor necesario. También existe la posibilidad de importar el inversor según se explica en la sección “aduana”. Si elige esta opción, hay que tener cuidado que la fuente del reproductor pueda ser usada con 110v, muchas fuentes de las viejas PC’s tienen un interruptor para pasar de 220 a 110, otras no.

Para el correcto funcionamiento del equipo y para eliminar la posibilidad de ruidos extraños en la señal de audio, recomendamos instalar el inversor respetando las siguientes precauciones:

- Adquirir un inversor de muy buena calidad, en lo posible con ventilación interna.

- Realizar la conexión del polo negativo del inversor directamente al chasis de nuestro vehículo, conectando en el mismo lugar el cable de masa del gabinete como se puede ver en el gráfico a continuación.

- Conectar el inversor directamente a la batería de nuestro vehículo. Es decir, si el equipo se va a instalar en el baúl, recomendamos pasar un cable grueso desde la batería hasta el baúl. Por supuesto que este cable debe ser protegido con un fusible (20a es recomendable) apenas sale de la batería, de esta manera si por algún motivo se produjera algún problema con este cable, o algún roce con alguna parte metálica del vehículo, el fusible protegería la conexión.

- Conectar un interruptor en el interior del vehículo para apagar el inversor, el mismo debe ser conectado al cable mencionado en el punto 3. No importa que el inversor tenga un interruptor, es mucho más práctico utilizar este nuevo interruptor que tener que apagar el inversor desde el baúl. Recordamos que hay que dejar tanto el interruptor del gabinete, como el del inversor en on, ya que solamente lo controlaremos con el nuevo interruptor.

- Utilizar un cable con enchufes de 3 patas (es decir con conexión a tierra) para conectar el inversor a la fuente del reproductor.

El siguiente gráfico explica más detalladamente la conexión del inversor.

Hardware:

El resto de las partes de la computadora se conectan como de costumbre. Hay que conectar y setear correctamente la placa de sonido, video, disco rígido, mouse, teclado, etc... Vale la pena recordar que el cable IDE, en el disco se conecta con el cable rojo del lado más cercano al cable de alimentación, mientras que en el motherboard se conecta por lo general con el cable rojo a la derecha en el ficha hembra IDE 1. En cambio, para la conexión de la fuente al motherboard, los dos cables negros de las fichas van ubicados en el centro. Cualquier duda que Usted pudiera tener en la instalación y configuración del Hardware, no dude en consultarnos a nuestra dirección de email: customer@mp3-car.com.ar.

Software:

Luego de conectar el disco rígido, hay que formatearlo e instalar Windows 98. Instalaremos W98 con la menor cantidad de opciones posibles, solamente los drivers necesarios y las mínimas opciones requeridas para que funcione.

Una vez que W98 está funcionando en nuestro reproductor y que la placa de sonido está correctamente configurada según las instrucciones del fabricante procederemos a la instalación del programa Winamp (ver links) en el directorio c:\winamp.

El siguiente paso es desactivar el Scandisk de W98, para eso usamos un programa llamado Tweakui (incluido en el soft adicional). Instale éste programa como cualquier otro programa de Windows. Luego en el Panel de Control, seleccione Tweakui, busque la opción de ‘running scandisk at boot’ y elija no. Grave y cierre el programa. Eso evitará que en el caso que el reproductor se apague incorrectamente W98 scanee el disco en búsqueda de errores.

A continuación iremos a la configuración del Bios (apretar ‘delete’ cuando empieza a  bootear la máquina) y en la opción de ‘halt on errors’ o ‘detenerse en los errores’ ingresaremos que no. Esto evitará que nuestro reproductor se detenga por no tener teclado por ejemplo.

El sonido de carga de W98 no es demasiado apropiado para nuestro reproductor, por lo que si desea lo puede cambiar por cualquier WAV que posea. El archivo a cambiar es: c:\windows\media\themic~1.wav (The Microsoft Sound.wav). Lo mismo se puede hacer con el sonido que se efectúa al apagar Windows, en ese caso el archivo se llama logoff.wav y se encuentra en el mismo directorio.

El paso siguiente es agregar winamp al directorio de inicio o Startup para que se cargue apenas bootea W98, hay que asegurarse que ningún otro programa esté en este directorio y que tampoco haya otro programa que le saque el ‘focus’ a winamp.

El último paso del soft es la copia de todos los archivos MP3 al directorio que queramos, por ejemplo c:\mp3. El Receptor del Control Remoto, como explicaremos más adelante, nos permite elegir entre varias playlist, para ello, las mismas deberán ser grabadas en el directorio c:\mp3 y su nombre deberá ser un número. Cualquier duda que Usted pudiera tener en la instalación y configuración de W98, o algún programa en especial, no dude en consultarnos a nuestra dirección de email: customer@mp3-car.com.ar.

LCD:

LCD es la sigla en Inglés de Liquid Cristal Display (Display de Cristal Líquido). La función del LCD en nuestro reproductor es mostrar toda la información del tema que estamos escuchando, parte de esta información es tomada del tag (usando el winamp, apretar ALT+3 para acceder al tag de cada tema). En el tag podemos incluir el título del tema, el nombre del artista, el álbum al que pertenece ese tema, el año y género del mismo, y un pequeño comentario.

Mínimos conocimientos de electrónica y computación son necesarios para la correcta conexión del LCD, en caso de no contar con la experiencia necesaria, recomendamos consultar a un profesional o a un amigo con mejor experiencia  u optar por algún LCD prefabricado.

Hay dos versiones de display que podemos utilizar, con y sin backlight, es decir, iluminación nocturna, en la sección fotos encontrará ejemplos de cada uno. Cualquiera sea el modelo que elijamos, tiene que ser compatible con el controlador HD44780, caso contrario no funcionará con el reproductor, ver hoja de datos archivo hd44780.pdf (abrirlo con el Acrobat Reader, ver links) este archivo está en inglés únicamente y no conocemos que exista una versión en castellano.

El LCD se conecta al puerto paralelo de nuestro reproductor. Para ello deberá armar un cable con una ficha Paralela macho de 25 pines, y la ficha compatible con el modelo de LCD que haya adquirido al otro extremo del cable. Este cable se arma según el siguiente esquema.

El LCD tiene 16 pines, de los cuales el 15 y 16 solamente se utilizan en los modelos con backlight. La descripción de los pines el la siguiente.

El potenciómetro de 10k. se utiliza para la regulación del contraste, mientras que el de 100( sirve para regular la intensidad del backlight. Muchos LCD vienen con una pequeña trampa o seguro, la conexión del backlight no funciona hasta que se haga un puente continuando el recorrido de las pistas del circuito hasta la salida 15 y/o 16 del LCD. Dicha protección sirve para que solamente alguien que sepa lo que esta haciendo pueda encender el backlight y no se corra el riesgo que alguien lo pueda quemar al conectarlo incorrectamente. Todas las conexiones deben ser efectuadas con mucho cuidado y prolijidad, ya que un cable incorrectamente conectado o flojo puede dañar el LCD o hacer que el texto aparezca ilegible.

Para los 5v. necesarios, recomendamos utilizar una de las salidas de 5v. de nuestra fuente que tengamos libre (cable rojo).

Para poder utilizar el display con Winamp y ver la información de los tags, es necesario instalar un plugin, que son unos pequeños archivos que permiten el uso de ciertos accesorios con Winamp. Estos archivos forman parte del soft adicional.

El archivo que usaremos es el lcd058.zip. Descomprima este archivo (usando el winzip) en el directorio c:\winamp\plugins. Los archivos que agregaremos son: vis_lcdi.ini y vis_lcdisp.dll. Es posible que no pueda ver estos archivos una vez descomprimidos, entonces abra el Explorador de Windows y desde el menú Ver elija Opciones, luego Ver y bajo Opciones Avanzadas elija ver los archivos ocultos, con la opción de Mostrar Todos Los Archivos, o desde el DOS en el directorio c:\winamp\plugins\ ingrese ‘attrib –h *.dll’.

Hemos incluido también en el soft adicional un programa llamado prueba_lcd.exe  que nos permite comprobar el correcto funcionamiento del LCD desde DOS.

La información que queremos que muestre se configura en el archivo vis_lcdi.ini y es obtenida de los “Tags ID3” de cada tema, por lo que deberán estar completos. El archivo .ini se puede modificar utilizando el notepad o cualquier editor de texto.

Este plugin fue testeado con LCD’s de 20x4 y no es seguro que funcione correctamente en otros tamaños. Si alguna de las líneas que queremos mostrar fuera mas larga que el display, dicha línea se moverá horizontalmente, como en el display de Winamp. También hay que configurar Winamp para que empiece a utilizar el plugin de visualización apenas empieza, esta opción se modifica desde las preferencias de Winamp, Plugins y marcar la opción de “Auto Execute Visualization Plugin On Play” .

Recuerde ir a la opción de plugins de visualización y elegir LCDisplayer luego de haber copiado los archivos. Luego tendremos 3 opciones, “Screen Simulation” que muestra una pequeña ventana como si fuera nuestro display, “Sample All Info” muestra toda la información disponible y finalmente la opción “Panel Output” que es la opción que hay que seleccionar para que la información vaya a nuestro LCD.

Con éstas opciones correctamente seteadas es hora de elegir que queremos que muestre nuestro display.

Como ya mencionamos, el archivo vis_lcdi.ini nos permite configurar nuestro LCD. Las opciones son varias y recomendamos crear una copia en otro directorio para no modificar el original. Las opciones posibles son las siguientes:

- Port=xxx: xxx es la dirección del puerto en el que esta conectado el LCD. LPT1 es 378 y LPT2 es 278. Default es 378.

- ScrollDelay=x: x es la velocidad de desplazamiento horizontal de las líneas mayores a 20 caracteres (si nuestro display es de 20 caracteres de ancho).

- ScrollEndDelay=x: x es la demora en el cambio de dirección del desplazamiento horizontal.

- ScreenRefreshDelay=x: x es la demora en el “refresh” del LCD.

- Columns=x: x es el ancho en caracteres de nuestro display. Default es 20.

- Lines=x: x es la cantidad de líneas de nuestro display. Default es 4.

*En la opción 5 y 6 se configura el tamaño del display, es este caso, 20x4.

- Line1=x: Contenido de la primera línea de nuestro display.

- Line2=x: Contenido de la segunda línea de nuestro display.

- Line3=x: Contenido de la tercera línea de nuestro display.

- Line4=x: Contenido de la cuarta línea de nuestro display.

*En las opciones 7,8,9 y 10 x es el número correspondiente a la opción que queremos mostrar, según la lista indicada en la tabla de la próxima página.

- Item?=??: ? es el número de ítem empezando por 1. ?? es uno de los números de la información que se quiere mostrar en una posición especifica.

- Item?x=??: ? es el número de ítem empezando por 1. ?? es la posición horizontal, el máximo a la izquierda se representa por el número 1.

- Item?y=??: ? es el número de ítem empezando por 1. ?? es la posición vertical, arriba de todo es 1.

- ControlCode=x: x es la demora en mandar información de control al display.

- Data=x: x es la demora con que los caracteres son mandados al display.

- Init=20: NO MODIFICAR.

*El tiempo en las opciones 14,15 y 16 es en milisegundos.

- ECP=x: Si el puerto de impresora esta seteado en ECP ingresar 1, lo que permitirá una comunicación más rápida. Ingrese 0 si el puerto esta seteado normalmente. El plugin setea automáticamente 0 si no se detecta el ECP.

- HideWindow=x: Ingresar 1 para evitar que la pequeña ventana blanca aparezca cuando se utiliza la salida al panel. No ingresar 0, si no ésta ventana quitaría el focus a Winamp.

Las opciones de configuración son muchas y puede tornarse un poco complicado, por lo que requiere práctica y probar muchas configuraciones diferentes. La tabla que se muestra a continuación indica los códigos para cada opción que se puede mostrar en el LCD:

- Nombre del tema.

- Artista.

- Album.

- Año.

- Comentario.

- Posición actual en el tema (min:seg).

- Posición actual en el tema (min:seg.cen).

- Tiempo restante (-min:seg).

- Duración del tema (min:seg).

- Ubicación del tema en el playlist.

- Sample Rate.

- Bit Rate.

- Número de canales.

- Título que Winamp está mostrando.

- Nombre del archivo.mp3 con el path completo.

- Hora del sistema (h:m:s).

Vale la pena mencionar que las opciones 0,1,2,3 y 4 son obtenidas de la información del Tag ID3 de cada tema. Para aclarar un poco como funciona la configuración de éste archivo hemos incluido a continuación un ejemplo en el cual usando un display 20x4 mostraremos en la primera línea el nombre del tema, en la segunda el nombre del cantante, en la tercera la posición actual en el tema, y en la cuarta línea el número de canción del playlist actual. El gráfico siguiente muestra como quedaría esta configuración en nuestro display:

Para obtener dicha información en nuestro display las únicas líneas que hemos modificado en el archivo de configuración, dentro de la opción [LCD], son las siguientes:

Line1=0

Line2=1

Line3=5

Line4=9 *Quitando todo el resto de líneas en [LCD].

Con práctica se puede colocar diferente información en una misma línea, como ser por ejemplo la siguiente configuración:

El código para ésta configuración, también en [LCD], es el siguiente:

Line1=0

Line2=1

Item1=9

Item1x=2

Item1y=3

Item2=7

Item2x=14

Item2y=3

Item3=10

Item3x=1

Item3y=4

Item4=11

Item4x=8

Item4y=4

Item5=12

Item5x=17

Item5y=4

Posibles problemas con el LCD:

- Aparecen caracteres ilegibles o mal ubicados: Los datos son mandados demasiado rápido al LCD, para corregirlo aumente el valor de “ControlCode” y “Data” en el archivo de configuración del LCD. Al aumentar éstos valores disminuirá también la velocidad de desplazamiento horizontal, por lo que posiblemente necesite corrección.

- No se ve nada en el display: Chequear los cables y las diferentes conexiones, como así también que los diferentes contrastes estén correctamente seteados y conectados.

- Otra opción, es probar primero con el archivo .ini sin ninguna modificación, ya que a veces si se configura mal los datos de cada línea, puede ser que se superpongan los textos y que el display sea ilegible.

- Si continúan los problemas, le sugerimos probar con la versión 057 del plugin.

Control de nuestro reproductor:

Hay dos maneras de controlar nuestro reproductor. La más económica es utilizando un keypad numérico, pero el método que recomendamos para controlar el reproductor es el uso de un receptor infrarrojo universal y un control remoto que contenga la cantidad de teclas necesarias (números, volumen, avanzar y retroceder tema, saltear 10 temas, play, pausa, stop, on-off, etc...)  En la sección fotos encontrara ejemplos de las diferentes opciones para controlar el reproductor.

Receptor control remoto universal:

La mejor manera para controlar el reproductor es usando el receptor infrarrojo universal, este receptor funciona con cualquier control remoto, ya que nuestra computadora “aprende” las señales que le envía el control y las convierte en comandos entendibles por Winamp. Este receptor ha sido probado con más de 40 controles de diferentes marcas y modelos y siempre funcionó correctamente. La calidad de terminación y el funcionamiento del receptor es excelente y altamente recomendable.

Para poder usar el receptor, es necesario armar el un cable. Para ello usaremos un cable como mínimo de 5 hilos y dos fichas “serie D9” según el esquema que se muestra a continuación.

Hay que hacer un cable que vaya desde el puerto serie de nuestro reproductor hasta el lugar donde queramos ubicar el Receptor del Control Remoto. Los cables necesarios son 5, que van de un pin en la ficha hembra al pin con el mismo numero en la ficha macho. Los cables van en los pines 2,3,4,5, y 7. Como siempre mucho cuidado al soldarlo y chequear que no se toquen entre si o con otro pin. Cualquier error puede quemar el Receptor del Control Remoto o hacer que no funcione correctamente. Una vez terminado el cable lo conectaremos a un puerto serie libre.

Para que funcione el plugin es necesario descomprimir el archivo gen_ir253.exe, al hacerlo, instalara el archivo gen_ir.dll en el directorio c:\winamp\plugins\. Es posible que no pueda ver estos archivos una vez descomprimidos, entonces abra el Explorador de Windows y desde el menú Ver elija Opciones, luego Ver y bajo Opciones Avanzadas elija ver los archivos ocultos, con la opción de Mostrar Todos Los Archivos, o desde el DOS en el directorio c:\winamp\plugins\ ingrese ‘attrib –h *.dll’.

La configuración de este plugin es sencilla. Primero hay que ir a “Winamp Preferences”, luego bajo Plugins “General Purpose” elegir el “Infrared Plugin” y presionar “Configure”. Luego elija el puerto com que haya utilizado para la conexión del Receptor.

Una vez elegido el puerto, seleccione la opción “Enable Infrared Control”. A continuación se observa una imagen del primer menú de configuración del plugin llamado “General”.

Ahora le “enseñaremos” al Receptor que funciones tiene nuestro control remoto. Para configurarlo, primero se presiona la opción que queremos en el sector de “General” y luego apretamos el botón elegido en nuestro control para dicha función. Por ejemplo, para configurar la opción “Play”, primero apretaremos  y luego el botón en nuestro control, generalmente (. Continuaremos de la misma manera con cada función que queramos programar. Al terminar de configurar todos los botones, presionar “Apply”.

Las otras opciones disponibles en este menú, permiten activar el ecualizador “Enable Equalizer Control” y seleccionar el tiempo de demora en realizar la función al presionar la tecla “Key Timeout”, es decir, el tiempo que espera Winamp desde que Ud. presiono la tecla o teclas hasta que ejecuta el comando. Este tiempo depende de los gustos de cada uno, por lo que le sugerimos probar con diferentes valores hasta que encuentre el que más se adecue. La función “Enable Key Speech” activa la asignación de archivos wav a los diferentes botones como explicaremos más adelante. Vale la pena aclarar que si se encuentra seleccionada la opción “Enable Equalizer Control” habrá varias funciones de nuestro control que no funcionarán ya que al elegir esta opción, por ejemplo el cambio de temas hacia delante o atrás, el cambio del volumen, etc... pasan a comandar el ecualizador, por lo que recomendamos NO elegir esta opción.

En el segundo menú denominado “playlist” se configuran las siguientes opciones.

En este menú se puede configurar los playlist, es decir, las listas de temas que previamente creamos con Winamp.

Nuevamente tenemos que elegir el botón del control remoto que avanzaran “Next Playlist” y retrocederán de playlist “Prev Playlist”, como así también el botón que nos permitirá elegir el playlist ingresando el número “Load Playlist”.

Luego debemos elegir el directorio del disco rígido donde guardamos los playlist. Esto se hace con el botón “Set Playlists Location”.

Una vez configuradas estas opciones podemos pasar al siguiente menú.

En este menú se configuran los botones de la misma manera. Es importante configurar el botón “Shutdown PC” ya que es el que utilizaremos para apagar nuestro reproductor.

Como podrá ver, todas las funciones de Winamp están disponibles para controlar nuestro reproductor como ser, play, pause, stop, próximo track, track anterior, subir volumen, bajar volumen, etc... También se puede elegir directamente un tema del playlist ingresando su número.

Estas son las configuraciones más importantes del plugin del receptor del control remoto.

Existe también la posibilidad de asignar un sonido mediante un archivo wav a cada tecla. Esto se realiza activando la función “Enable Key Speech”  y luego se eligen los sonidos desde el siguiente menú.

El control remoto se opera como cualquier otro, pero hay ciertas funciones especiales. Primero, para cargar un tema por su número, se debe presionar los números de la ubicación del tema en el playlist actual, por ejemplo, para cargar el tema 15 apretamos el 1, luego el 5; luego del “Key Timeout” (tiempo que espera el plugin para ejecutar el comando), éste tiempo se configura en , Winamp cambia a dicho tema. En cambio, para cargar un playlist, hay que presionar en nuestro control el número de playlist y luego el botón seleccionado como “Load Playlist”, dicho playlist va a ser cargado del directorio especificado anteriormente. Con nuestro control se puede apagar la computadora, ciertas fuentes apagan completamente la CPU, si nuestro equipo no cuenta con dicha opción éste botón efectuará el shutdown de Windows y nuestro reproductor esperará que el usuario lo apague manualmente.

Es muy raro que haya problemas con el Receptor, pero en caso de haberlos, los mismos se pueden deber en primera instancia a un cable mal confeccionado, cortado o una ficha mal armada. Luego puede ser que el com elegido no este habilitado desde el Bios de nuestra máquina, de ser así, hay que ingresar al Bios (apretando delete cuando empieza a bootear) y luego activar el com que usemos. En el supuesto caso de obtener un error “Can’t Open Port”, chequear que ningún otro programa o dispositivo esté utilizando este puerto. También hay que fijarse que no haya un conflicto de IRQ, es decir que no haya mas de un dispositivo con el mismo número de IRQ.

Keypad:

Como mencionáramos anteriormente, otra opción para controlar nuestro reproductor es utilizar un pequeño “keypad” o teclado numérico, ésta opción es más barata y más fácil de hacer y configurar, pero no tan práctica como el control remoto. Estos pequeños teclados pueden ser adquiridos en cualquier comercio de computación y su conexión es muy simple, ya que se enchufa en el reproductor como un teclado común de cualquier PC.

Para ello hay que instalar el plugin “Gen_kpad.dll” al directorio c:\winamp\plugins. Es posible que no pueda ver estos archivos una vez descomprimidos, entonces abra el Explorador de Windows y desde el menú Ver elija Opciones, luego Ver y bajo Opciones Avanzadas elija ver los archivos ocultos, con la opción de Mostrar Todos Los Archivos, o desde el DOS en el directorio c:\winamp\plugins\ ingrese ‘attrib –h *.dll’. Este plugin no necesita ningún tipo de configuración, solo basta con tener el teclado o “Keypad” enchufado a nuestro reproductor y aprender las funciones de cada una de las teclas:

- Retrocede 10 temas.

- Baja el volumen.

- Avanza 10 temas.

- Retrocede un tema.

- Play.

- Avanza un tema.

- Retrocede 5 segundos.

- Sube el volumen.

- Avanza 5 segundos.

- Pausa.

-.	Random on/off.

*.	Stop.

+###+:	Elige un tema por el número.

Si queremos ir a un tema en especial y conocemos su número de ubicación en el playlist, se hace de la siguiente manera: presionando “+ numero del tema +”. Por ejemplo si queremos ir al tema 501 presionamos +501+ y Winamp empezará automáticamente a reproducir el tema 501 del playlist que estemos escuchando.

Para poder hacer el correcto “shutdown” del reproductor utilizando el keypad numérico, es necesario utilizar un macro. Las instrucciones para su instalación y los programas correspondientes forman parte del soft adicional.

Sonido:

Una vez instalada la placa de sonido e instalado los drivers correspondientes, es necesario conectar la salida de la misma al stereo o al equipo de música si estamos haciendo un reproductor para hogares. De ser este el caso, la conexión del sonido es muy fácil, solamente hay que hacer un cable stereo que vaya de la salida de “line out” o “audio out” a la entrada “line in” o “audio in” de cualquier amplificador o equipo de música a donde queramos conectar el reproductor.

En el caso que nuestro reproductor vaya a ser conectado en un vehículo, hay cuatro maneras de conectar el sonido:

- Si nuestro stereo tiene entrada para conexiones auxiliares o una entrada donde se puede conectar un cd, simplemente haremos un cable stereo con 2 fichas machos (pueden ser del tipo RCA o de auriculares, dependiendo de la entrada de nuestro equipo) y enchufaremos la salida del reproductor a ésta entrada.

- En el supuesto caso que contemos con un amplificador en nuestro vehículo, simplemente conectamos la salida del reproductor a una entrada libre del amplificador y hacemos un interruptor para elegir que queremos pasar por el amplificador, si el stereo del auto o el reproductor de MP3.

- También podemos utilizar un adaptador de cd a cassette, como los que se utilizan para escuchar los reproductores de cd portátiles. En este caso, debe ser de muy buena calidad y recomendamos, si su stereo posee, que se utilice con la opción de Dolby.

- Por último, comprar un transmisor de radio universal para convertir el sonido de nuestro reproductor en FM y luego utilizar el stereo para sintonizar la estación elegida. Es un sistema similar al utilizado por los cargadores de cd universales. Este método no es recomendable, por que la pérdida de calidad es muy grande, y además éstos transmisores no existen en el país y hay que importarlo de USA, si aun prefiere ésta opción; NO importar el modelo llamado “Sound Feeder”.

Cualquiera sea el método utilizado es fundamental que los cables y las fichas utilizadas para las conexiones sean de muy buena calidad, y que estén conectados correctamente.

Es posible que nuestro equipo filtre ruidos. El secreto para evitar estos ruidos molestos es, utilizar un muy buen inversor, luego, asegurarse que las conexiones a tierra estén bien efectuadas y que en lo posible, se conecten todas al mismo lugar (recuerde hacer la conexión a tierra del gabinete), por último, pero no menos importante, evitar que los cables de corriente y de sonido estén muy juntos uno del otro. Si a pesar de éstas medidas continua el ruido, la mejor opción es comprar un filtro en cualquier casa de audio, los mismos no son caros y eligiendo un buen filtro se acaba el problema.

“Tips”:

- Nunca trabajar con el vehículo en la parte eléctrica estando el polo negativo conectado a la batería, sacar el mismo y aislarlo o colocarlo en algún lugar donde no pueda tocar ninguna parte metálica del vehículo o del motor, recordamos que todas las partes metálicas sin pintura del vehículo o del motor son masa en el 99% de los casos. Al desconectar la bateria, es muy posible que se pierdan las memorias de las radios, código de seguridad de la radio, memorias de asientos, espejos, y cualquier otra opción que hayamos programado. Por lo que vale la pena tomar nota de los datos necesarios antes de desconectar la batería.

- Igual que en el punto 1, nunca trabajar en el interior de nuestro reproductor, si el mismo está conectado.

- Tener siempre mucho cuidado con las conexiones eléctricas, ya sean de un vehículo o de nuestro hogar, y antes de conectar los equipos chequear todo nuevamente y asegurarse que no haya cables sueltos, flojos o mal enchufados que puedan provocar algún tipo de corto.

- Conviene parar el tema que estamos escuchando antes de apagar el reproductor.

- Una vez que paramos el tema y presionamos el botón elegido para hacer el shutdown, necesitamos saber cuando nuestro disco rígido para de girar, ese es el momento apropiado para apagar la máquina, en otras palabras, cuando se pone el cartel naranja de Windows. Para ello podemos reemplazar la luz del disco del gabinete por un cable largo donde en el otro extremo conectaremos una LED, luego ubicando ésta en algún lugar visible sabremos cuando para de girar el disco para poder apagar el reproductor sin ningún problema. Las LED se venden en cualquier negocio de electrónica, y son muy baratas. Utilizar el color y la forma que más nos guste. Vale la pena aclarar que la LED a utilizar tiene que ser de 1.5v.

- Colocar el Receptor del control remoto en algún lugar donde quede lo suficientemente oculto, pero que funcione desde cualquier ángulo.

- Si se instala en un vehículo, intentar fijar bien todos los elementos para evitar que cualquier movimiento desplace o dañe alguna parte de nuestro reproductor.

- Aunque con el sistema utilizado para la protección del disco no hemos tenido ningún tipo de problemas, es recomendable tomar ciertas precauciones básicas, y si el lugar por el que vamos a circular está muy dañado, es conveniente apagar el reproductor. El disco es mucho menos sensible al movimiento si no está girando.

- Tener cuidado con el LCD, no dejarlo expuesto a los rayos solares durante mucho tiempo, no utilizar solventes de ningún tipo para su limpieza, como ser alcohol, limpiadores, etc... ya que los mismos fácilmente lo dañarían para siempre, no hacer presión sobre el cristal bajo ningún concepto, no utilizar el backlight más de lo necesario, es una buena idea conectarle un interruptor para poder apagarlo durante el día, este interruptor se hace cortando el cable que va al pin 15 o 16 del LCD indistintamente. Esto se debe a que el backlight tiene una cierta vida útil. No darle bajo ningún concepto mas corriente de la indicada para el backlight, es verdad que se vería mejor y más fuerte, pero la vida útil del mismo se vería seriamente afectada. Ubicar el LCD en algún lugar donde sea fácilmente visible y que no distraiga la vista del conductor.

- En lo posible comprar un inversor de 300w. si el día de mañana para algún upgrade queremos instalar un monitor, con un inversor potente podemos alimentarlo perfectamente. Intentar también que tenga un ventilador interno para enfriarlo y de ser posible aviso de bateria baja y corte de corriente si el nivel de la bateria continua descendiendo.

- No utilizar el reproductor con el vehículo apagado mucho tiempo, a pesar que los inversores buenos tienen alarma por bajo voltaje de la batería, y corte cuando ésta llega a un nivel que puede comprometer el arranque del vehículo.

- Bajo ningún concepto encender el vehículo con el reproductor o el inversor funcionando, ya que fácilmente se podría dañar nuestro equipo.

- Probar primero que todo nuestro reproductor, incluyendo sonido, control remoto, LCD, etc.. funcione perfectamente antes de instalarlo en nuestro vehículo.

- Puede ser conveniente realizar la caja para el disco rígido por más que nuestro reproductor lo utilicemos en nuestro hogar, ya que de ésta manera es muy simple hacer upgrades o agregar temas, además recomendamos que la caja elegida pueda ser abierta con facilidad, sin tornillos, de esa manera para modificar algo en nuestro reproductor, lo único que tenemos que hacer es abrir la caja con la mano, desconectar el disco y conectarlo a nuestra PC.

- Si nuestro reproductor va a ser hogareño, es una buena idea conectarle una placa de red, que son muy económicas y muy útiles.

- Que agregaría?, envíenos sus “tips” por e-mail a customer@mp3-car.com.ar

Costos aproximados de un reproductor:

El costo del reproductor depende de los opcionales que le quiera instalar, se puede empezar con un modelo económico (sin display y con un keypad numérico) e ir haciendo upgrades a la PC o agregando opcionales como ser el control remoto, display de LCD, o bien pantallas de LCD a color de 4 o 5” como monitor, teclado, mouse tipo laptop, etc..... También, es posible utilizar un disco de menor tamaño, que sea lo suficientemente grande como para alojar W98 más los MP3 que deseemos, por ejemplo 3 o 4 gigas es más que suficiente.

Aduana:

Cada país tiene regímenes diferentes de aduana y diferentes aranceles por lo que le sugerimos chequear primero con el establecimiento correspondiente antes de comprar cualquier pieza en el exterior.

Software adicional:

Los planos están compuestos por dos partes, la primera es la que está leyendo en estos momentos y la segunda está compuesta por todos los archivos adicionales como ser plugins, esquemas, programas de testeo, hojas de datos, fotos, etc.

Direcciones de negocios utilizados:

Receptor del Control Remoto (Irman):

http://www.evation.com/irman/

Planos del receptor del Control Remoto Universal: http://www.geocities.com/SiliconValley/Sector/3863/uir/index.html

Inversor (Búsqueda en Ebay):

http://search.ebay.com/search/search.dll?MfcISAPICommand=GetResult&ht=1&query=power+inverter&SortProperty=MetaEndSort

Tripplite (Inversores):

http://www.tripplite.com (modelo recomendado PV300)

LCD (Búsqueda en Ebay):

http://search.ebay.com/search/search.dll?MfcISAPICommand=GetResult&ebaytag1=ebayreg&ht=1&query=lcd+mp3&ebaytag1code=0&SortProperty=MetaEndSort

LCD:

http://www.partsexpress.com

http://www.eio.com

http://www.tundraelectronics.com

Varios:

http://www.radioshack.com

Links utilizados:

Winamp:

www.winamp.com

Adobe Reader:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

WinZip:

www.winzip.com

Conclusión:

Esto es todo, esperamos que esta guía haya sido de gran utilidad para la confección de su reproductor y que saque buen provecho de la misma.

Instrucciones para el “shutdown” del reproductor utilizando el keypad numérico:

- Crear un directorio en el c:/ llamado shutdown.

- Descomprimir el zip “shutdown.zip” a este directorio.

- Ejecutar setup.exe (desde el directorio c:/shutdown)

- Presionar OK para aceptar la instalación del programa Keyboard Express 2000.

- Presionar OK para aceptar el directorio en el cual se va a instalar en el menú el icono del programa Keyboard Express 2000.

- Presionar YES para aceptar que Windows inicie el programa Keyboard Express 2000 al empezar.

- Cerrar las dos ventanas que aparecen cuando se termina la instalación.

- Ir a Inicio, Programas y luego “Utilities” y ejecutar Keyboard Express 2000; luego de ejecutarlo no aparecerá ninguna ventana o comando. Esto es normal ya que el programa se oculta por completo.

- Presionar Control + botón derecho del mouse al mismo tiempo para visualizar el programa.

- Ir a “Options” y seleccionar “Place In System Tray”.

- Minimizar el programa y chequear que el icono con forma de teclado se encuentre en el “System Tray” (sector inferior derecho de nuestro monitor).

- Resetear Windows y comprobar que se ejecute el programa Keyboard Express 2000 y que el icono con forma de teclado aparezca en el “System Tray”.

- Hacer un click con el botón izquierdo del mouse sobre éste icono para abrir el programa.

- Para apagar nuestro reproductor vamos a utilizar la tecla / del keypad numérico.

- Una vez abierto el programa, ir a “Add Hot Key”.

- Presionar el / de nuestro keypad numérico.

- Presionar “Program Launch”.

- Ingresar en “Program Title” Shutdown.

- Presionar “Browse”.

- Ir al directorio que previamente habíamos creado (c:/shutdown).

- Seleccionar el archivo shutdown.exe haciendo un doble-click.

- Presionar “Update”.

- Minimizar el programa, no hay que cerrarlo, ya que caso contrario el Macro que acabamos de crear no funcionaría.

- Una vez creado este Macro y siempre con el programa Keyboard Express 2000 minimizado en el “System Tray”, podemos apagar nuestro reproductor con la tecla / de nuestro keypad. Recomendamos antes de apagar el reproductor parar la canción que estamos escuchando.